エレクトロニクスII　佐藤勝昭教員　金曜１限９４番教室　2003年度第7回配付資料03.11.21

ホームページhttp://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Electronics/El2003.html

E-mail: satokats@cc.tuat.ac.jp Office: 4号館514号室(042-388-7120)

教科書：竹村裕夫著「電子回路の基礎」（コロナ社）

# 実用エレクトロニクスコーナー第３回
TVシステムとディスプレイ（３）
受像器の仕組み

## テレビジョン受像機では、伝送されてきた信号から音声信号（音声多重信号）と映像コンポジット信号を分離、次にコンポジット信号からから、同期分離回路で水平同期信号HD、垂直同期信号VDを、カラー分離回路でカラー信号I, Qと輝度信号を分離する。I, Q信号とY信号からマトリクス回路でR,G,B信号が復元される。

## I信号の帯域は1.5MHz, Q信号の帯域は0.5MHzなので、細かいところには色が付かない。

# カラーＴＶブロックダイアグラム

# さまざまなディスプレイ

## 走査線にそって送られてきたR,G,Bの映像信号によって各画素のR,G,B成分の光量を変化させ画像として表示する。

## ディスプレイには、ブラウン管(CRT),液晶ディスプレイ(LCD),プラズマディスプレイ(PDP),エレクトロルミネセンスディスプレイ(ELD), 電界放出ディスプレイ(FED) などがある。

## 今回は、CRTについて述べる。

# ＣＲＴの原理

## 電子銃からの電子ビームを１万V位の高電圧で加速、シャドウマスクを通して、蛍光スクリーンの蛍光体を励起

## CL(カソードルミネセンス)を利用

# アパーチャグリル方式CRT

# 復習コーナー：トランジスタの特性
（１）VBE-IB特性

## VCEを一定にしてVBEを変化させるとVth=0.6V付近から急激にベース電流が増加する。(ダイオードの順方向特性と同じ）

# （２）VCE-IC特性

## IBをパラメータとしてVCEを変化させるとコレクタ電流ICが増加し、VCEが大きくなるにつれ飽和する。飽和電流値はIBの関数である。

# （３）IB-IC特性

## VCEを一定にしてIBを変化させるとコレクタ電流ICが直線的に増加する。これを電流伝達特性という。ICとIBの比を電流増幅率hFEという。エミッタ接地の場合は( と表される。

# トランジスタの最大定格

## VCB, VCE, VEB, IC, IBの最大値の他、コレクタ損失Pc=VCE×ICの最大値(許容コレクタ損失)が重要である。VCEやICが定格内でもPCが許容コレクタ損失を超えると、発熱のため暴走し破壊に到る。

## また、接合の温度TJにも最大許容値があり、これを超えると破壊される。

# トランジスタ回路

## 3つの接地方式

## エミッタ接地、ベース接地、コレクタ接地

# エミッタ接地回路

## 最もよく用いられる回路：トランジスタ回路の基本

## 信号の入力：ベース・エミッタ間

## 信号の出力：コレクタ抵抗の両端
（交流信号に対しては、コレクタ・エミッタ間）

# エミッタ接地の動作点を決める（教科書p.28）

## VBE-IB特性とベース回路の負荷曲線からグラフを利用して、ベース回路の動作点を決める。

## VCE-IC特性とコレクタ回路の負荷曲線からグラフを利用して、コレクタ回路の動作点を決める。

# エミッタ接地回路の動作点

## 上図のような特性のトランジスタで左図のような基本回路を組む。動作させるには、BE間に順方向、CB間に逆方向の電圧を加える。

# 動作点の決め方(1)ベース回路

## E1→R1（ベース抵抗）→B→Eを一巡する経路にキルヒホッフの法則を適用。

## E1=R1(IB+VBE これよりIB=E1/R1-VBE/R1

## E1=1.5V, R1=22k(代入 IB=68-45VBE [(A]

## トランジスタのVBEとIBの間には図のエミッタ特性が成立する。

## 負荷線とエミッタ特性の交点が動作点K。

## IB=40 [(A], VBE=0.65[V] が得られる。

# 動作点の決め方(2)コレクタ回路

## E1→R2（コレクタ抵抗）→C→Eを一巡する経路にキルヒホッフの法則を適用。

## E2=R2(IC+VCE これよりIC=E2/R2-VCE/R2

## E2=6V, R2=0.33k(代入 IC=18-3VBE [mA]

## 一方トランジスタのVBEとIBの間には図のコレクタ特性が成立する。ベース回路よりIB=40[(A]である。

## ベース電流40 (Aに対するコレクタ特性と、負荷線の交点から、IC=8[mA], VCE=3.3Vを得る

# 実用回路でまなぶ
２石トランジスタラジオ　（１）配線図

## トランジスタ技術編集部編「実験と工作で学ぶ初めてのエレクトロニクス」 CQ出版社2001年より

# ２石ラジオのブロックダイアグラム

# 問　動作点を決めよう

## 図(a)に示すベース特性、図(b)に示すコレクタ特性をもつトランジスタの動作点を決めたい。電源電圧VCC=10Vとする。

## いま、R1=0.25M(として、ベース電流Ib[(A]とベース・エミッタ間電圧VBE[V]の間になりたつ関係式を書け。

## 図(a)に負荷線を書き込み、動作点VBE[V]、Ib[(A]を決めよ。

## いま、R2=0.5k(として、コレクタ電流Ic[mA]とコレクタ・エミッタ間電圧VCE[V]の間になりたつ関係式を書け。

## 図(b)に負荷線を書き込み、動作点VCE[V]、Ic[mA]を決めよ。

(配布したプリントではR2=5k(になっていましたが修正しました)

| 学籍番号 | 氏名 | メールアドレス（y+学籍番号以外のアドレスをお持ちの場合） これまでに登録した人は不要です（BCCで連絡します） |
| --- | --- | --- |

# 問1　動作点を決めよう

## 図(a)に示すベース特性、図(b)に示すコレクタ特性をもつトランジスタの動作点を決めたい。電源電圧VCC=10Vとする。

## いま、R1=0.25M(として、ベース電流Ib[(A]とベース・エミッタ間電圧VBE[V]の間になりたつ関係式を書け。

## 図(a)に負荷線を書き込み、動作点VBE[V]、Ib[(A]を決めよ。

## いま、R2=0.5k(として、コレクタ電流Ic[mA]とコレクタ・エミッタ間電圧VCE[V]の間になりたつ関係式を書け。

## 図(b)に負荷線を書き込み、動作点VCE[V]、Ic[mA]を決めよ。

| 1.ベース電流についての関係式 |  |
| --- | --- |
| 2.図(a)から決めた動作点 | VBE | IB |
| 3.コレクタ電流についての関係式 |  |
| 4. .図(b)から決めた動作点 | VCE | IC |

問題2　アンケート

| 実用エレクトロニクスコーナーについての感想 | 興味を持った点 |  |
| --- | --- | --- |
|  | わからなかった点 |  |
|  | もっと知りたい点 |  |
| 今回学んだトランジスタ回路の動作点について | 手続きはわかりましたか |  |
|  | 実際に役立ちそうですか |  |
|  | わからなかった点 |  |
| その他質問なんでも |  |

# Text boxes

図(b) VCE-IC

図(a) VBE-IB

VCE

VBE

Vcc

2

R2

R1

1

4

3

C

Ic

Ib

図(b) VCE-IC

図(a) VBE-IB

VCE

VBE

Vcc

2

R2

R1

1

4

3

C