エレクトロニクスII　佐藤勝昭教員　金曜１限94番教室　H15年度後期第14回配付メモ04.01.30

ホームページhttp://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Electronics/El2003.html

E-mail: satokats@cc.tuat.ac.jp Office: 4号館514号室(042-388-7120)

教科書：竹村裕夫著「電子回路の基礎」（コロナ社）

補講：2月10日(火)8:45 低１ 期末テスト：2月13日(金)8:45 11号館5F 多目的会議室

# 復習コーナー

# トランジスタの入出力インピーダンス

## エミッタ接地のトランジスタにおいて

## 入力インピーダンスはhieである。

### hieは10k( 程度である。

## 出力インピーダンスは1/hoeである。

### hoeは1(S 程度である。出力インピーダンスは1M ( 程度である。

# 増幅回路の入力インピーダンス

## 信号源からみて、増幅回路の入力端がもつ見かけのインピーダンスを入力インピーダンスという。

## 等価回路で考える。バイアス抵抗、トランジスタのhieが並列に接続されたと考えればよい。

## Zin=1/(1/R1+1/hie)=R1hie/(R1+hie)

## 上では交流に対してコンデンサのインピーダンスは０であるとして扱ったが、正しくは、Z=1/jωCが直列につながっていると考えるべきである。

## Zin=1/j(C+ R1hie/(R1+hie)

# 増幅回路の出力インピーダンス

## 負荷RLから見た増幅回路の出力側の内部インピーダンスZout

## 等価回路で考えるとTrの出力インピーダンス1/hoeとコレクタ抵抗R2との並列回路が出力インピーダンスになる。

## 正確には、コンデンサＣ２のインピーダンス1/j(C2が直列に入ったものが出力インピーダンスになる。

# 周波数特性（f-特）p55-57

## 低域の減衰：カップリングコンデンサによる

## 高域の減衰：浮遊容量による

# フィードバック

## 増幅回路の出力信号の一部または全部を入力に戻すことをフィードバック(feedとは食事を与えるという意味で昔は饋還と訳しましたが、現在では帰還と訳しています）といいます。

## フィードバックされた信号が入力信号と同位相であれば正帰還、逆位相であれば負帰還といいます。

## 正帰還は発振回路として使われます。

## 負帰還は、回路のもつ最大の増幅率を犠牲にして、
(1)増幅度の安定、(2)ひずみ、雑音の低減、(3)周波数特性の改善、(4)入出力インピーダンスの調整などを図ります。

# 負帰還の原理 p64

## V1=Vi-(V2, V2=A0V1

## V2=A0 (Vi- (V2)より、(1+A0()V2=A0Vi

## 全体の増幅率　A=V2/Vi=A0/(1+A0()=1/(1/A0+()

## A0((のとき A(1/ (となり、
増幅率はA0に依存しなくなる。

# 負帰還による周波数特性(f特)の改善

## 負帰還をかけると、回路全体としての増幅度Aは1/(1/A0+()=A0/(1+A0() となり、もとの増幅率に比べ1/(1+A0() に減少する。高域、低域ではA0 が落ちているので、分母(1+A0() が小さくなり結果的に帯域幅が広くなる。

# トランジスタの負帰還回路

## コレクタ電位VCを帰還抵抗Rfを通してベースに帰還

## エミッタ電流をエミッタ抵抗Rｆを通じてVEとして帰還

# エミッタ抵抗による負帰還

## vi=hieib+(hfe+1)ibRE, vo=hfeibRL’

## vo=-hfeibRL’={hfeRL’/(hie+(hfe+1)RE)}vi

## A=vo/vi= hfeRL’/{hie+(hfe+1)RE}=140(5.97/(15+141(0.49)=9.94

## 見方を変えるとA0= hfeRL’/hie; (=vf/vo=(hfe+1)RE/hfeRL’

## A= A0/(1+A0()

# 負帰還回路の入力インピーダンス

## Zin=vi/ib={hieib+(hfe+1)RE ib}/ib=hie+(hfe+1)R

## 入力インピーダンスはhieにREのhfe倍が付け加わるので、かなり高くなる。

# 自己バイアス型帰還

## if=i2+hfeib, v1=ibhie, v2=i2Rc, if=(v1-v2)/Rf
 (v1-v2)/Rf=v2/Rc+(hfe/hie)v1

## (1/Rf-hfe/hie)v1=(1/Rc+1/Rf)v2

## A=v2/v1=(1/Rf-hfe/hie)/(1/Rc+1/Rf)

# ２段増幅器の負帰還

# 等価回路

## A1=R6hie2hfe1/(R6+hie2) (hie1+RE1(1+hfe1)

## A2=hfe2RL’/hie2

## (=Vo/Vf=RE1/(Rf+RE1)

実用エレクトロニクスコーナー

コンピュータ第２回

Z80計算機の構成

中京大学のホームページからhttp://www.ccad.sccs.chukyo-u.ac.jp/~mito/syllabi/circuit/z80/

    - Z80
Z80はインテル社の初期の製品である8080プロセッサを発展させ、ザイログ社が開発した、1チップcpuです。現在でも、組込み型CPUの基本的な命令体系となっている。
　Z80は16ビットのアドレスバスと８ビットのデータバスを持ち、メモリや外部装置とのデータ交換を行う。Z80はCPU (Central Processing Unit)機能を有するのみで、記憶装置を持たないため、単体では動作させることができない。

    - Z80のシステム

      - メモリ
Z80の外部にメモリや入出力装置をバスを通して接続すると、計算機として利用できるようになる。メモリには、不揮発型メモリ(ROM)と、揮発性メモリ(RAM)から構成される。Z80の外部にメモリや入出力装置をバスを通して接続することにより、計算機として利用できるようになる。

      - レジスタ
　Z80は内部に複数のレジスタ（記憶回路）を持ち、このレジスタを利用して演算を行う。レジスタは、
　　A,B,C,D,E,H,L
で、各8ビットである。BC, DE, HLは結合して16ビットのアドレスを保持することができる。例えば、HLレジスタの番地のメモリを読みとり、その内容をAレジスタに読み出す命令がある。逆に、Aレジスタの内容を、HLレジスタの番地に書き込むことも出来る。

      - 演算とフラグレジスタ
　演算はレジスタAが中心でこのレジスタに他のレジスタの値を加算、減算できる（乗算命令はない）。演算した結果は0、正、負、になるが、この結果はフラグレジスタに記録される。演算結果が0なると、「Z（zero:0）フラグが立つ」と言う。同様に、結果が負の場合、「S（sign：符号）フラグ」が立つ。

  - プログラム例

    - 二つの番地の加算
　Z80の８ビット加算命令を用いて二つのメモリの値を加算する。加算する番地を記号番地でDATA番地とDATA+1番地とする。加算結果はDATA+2番地に記憶する。レジスタHとLは対にして16ビットのHLのレジスタとして、メモリの番地を指示することが出来る。LD HL,DATA は HLレジスタの値をDATAの値に設定する命令で、LD A,(HL) はHLレジスタが指示するメモリの番地の内容をAレジスタに読み出す命令である。(HL)の括弧は"その番地のメモリの値"を意味する。
　加算する一方の値はAレジスタであるから、まず、DATA番地の値をAレジスタに置き、これに次の番地の値を加える( ADD A,(HL) )。この前の INC HL 命令でHLの値は1増して、次の番地になっている。加算の結果はAレジスタに残るから、LD (HL),A で、AレジスタをDATA+2の番地に書き込む。これを記号プログラムで書くと次のようになる。

ORG 8000h 	プログラムの先頭番地
8000	21 09 80 	LD HL,DATA　HLをDATA番地にする
8003 	7E	LD A,(HL) 	HL番地をAレジスタに読む
8004	23 	INC HL	HLを増して101hとする
8005	86	ADD A,(HL)	101h番地の内容を加える
8006	23	INC HL	HLを増して102hとする
8007	77	LD (HL),A	結果を102hに記憶する
8008	76 	HALT		停止
8009	0A	DATA:DB 10		データ１
800A	14	DB 20			データ2
800B	00	DB 0	加算結果を記憶する
END

　INCはIncrementの略で１だけ増すことを示す。メモリは連続した番地を利用しているので、直接番地を指定するより INC 命令を利用する方が簡単である。DBはDefine Byteの略で、次の数値を1バイトの2進数に変換して保存することを示す疑似（宣言）命令である。

    - 乗算
　Z80には乗算命令はないから、乗算するには乗算プログラムを作成する必要があります。a * b (b>0)の最も簡単な手法は、aをb回加えることである。被乗数aはDATA(8010h)番地、乗数はDATA+1番地にあり、結果はDATA+2(8012h)番地に保存するものとする。また、乗数は正とする。
　プログラムでは、まず、LD B,(HL) でDATA番地の内容をレジスタＢに、INC HL と LD C,(HL) で次の番地の内容をレジスタCに転送し、LD A,0hでレジスタAの値を0にする。
　次に DEC C でレジスタCの内容を1づつ減らしながら、Cの値が0になるまで ADD A,B でレジスタBの値をAに加える。JP NZ,LOOP は直前の演算(DEC C: Cを減らす)で結果が0でないとき LOOP の番地に"飛ぶ"ことを示す。JPはJumP、NZはNotZeroの略である。また、LOOP は記号番地で命令 ADD A,B の番地を示す。
これで、C(乗数)の回数だけ加算が行われるから、Aレジスタに b * c の値が残る。最後に A をメモリのDATA+2番地に保存する。

ORG 8000h
8000	21 10 80	LD HL,DATA	レジスタHLをDATA番地に設定
8003	46	LD B,(HL)	被乗数をレジスタBに
8004	23	INC HL
8005	4E	LD C,(HL)	乗数をレジスタCに
8006	 3E 00	LD A,0h	レジスタAを0にする
8008	80	LOOP:ADD A,B	レジスタBをAに加える
8009	0D	DEC C	レジスタCを1減らす
800A	C2 08 80　JP NZ,LOOP	0でなければLOOP番地へ飛ぶ
800D	23	INC HL	レジスタHLを増す
800E	77	LD (HL),A	結果を記憶
800F	76	HALT	停止
8010	 5	DATA:DB 5	被乗数
8011	10	DB 10	乗数
8012	0 	DB 0 	結果を保存する
　　　 　　　　　　　　END